## Slide 1
答辩学生：陈博闻 余佳欣 高愉坤
吴海兴 何至轩
指导老师：黄华 吴永烽 李晓东
时间：2025.12.20
电子电路设计课程结题答辩
水下的音乐革命

## Slide 2
目 录
CONTENTS
项目背景与目的
01
方案蓝图
02
进展与展望
03
人员分工
04

## Slide 3
项目背景与目的
01

## Slide 4
项目背景与目的
01
游泳者长时间面对 单调水声与空白视觉 ，大脑缺乏节奏反馈，易进入“机械划水”状态，导致疲劳感提前、动作变形、训练效率下降。
痛点！
传统方案失效
困境
蓝牙的“无力”与有线的“隐患”
蓝牙
有线
or

## Slide 5
项目背景与目的
01
2.4GHz 无线信号在水介质中衰减极快，有效传输距离不足 5cm，导致水下音频频繁断连。
音质损耗： 划水产生的气泡与动态水流会造成严重的信号多路衰减，无法保证竞技训练所需的音质稳定性。
选择 本地存储 + 有线传输 路线

## Slide 6
02
方案蓝图

## Slide 7
底层架构与控制中枢
02
集成 32 位精简指令集 MCU + 高性能音频 Codec在原始规划中，我们充分利用其 SPI 通信能力，实现本地无损解码，规避水下无线传输的物理屏蔽。
存储革命：W25Q128 贴片闪存
原始规格： 放弃传统 TF 卡槽（机械结构、易氧化、体积大）
技术优势： 采用 SOP-8 封装，通过 SPI 总线与主控直连。实现 128Mbit 的板载存储，彻底解决水下震动导致的掉卡、读卡失败问题。
核心主控 (SoC)：杰理 AC6905A
交互逻辑：无孔式磁敏传感
利用霍尔传感器感应外部磁吸滑块/拨片的磁场变化，将物理位移转化为电平信号。
密封优势： 实现外壳全封闭设计，消除了机械按键的胶圈老化和渗水隐患

## Slide 8
原理图设计
02
亮点：
主动阻抗监测保护： 在 L/R 音频输出端设计了微电流监测支路。若耳机孔因渗水产生短路，反馈至 MCU 引脚，强制关闭功放，防止电解腐蚀。 电源稳压系统： 采用 LDO 低功耗方案，确保在 3.7V 锂电驱动下，音频底噪受电源波纹影响降至最低（SNR > 95dB）。
高度集成
低功耗设计
适配水下使用

## Slide 9
高集成PCB
02
三分区布局
短音频走线
防护涂层与工艺
数字、电源、模拟区域独立，避免干扰
音频走线包地 <15mm ，远离干扰源
黑色工业级哑光阻焊 + 沉金，增强焊盘抗氧化能力
全板涂覆 Parylene（派瑞林）纳米涂层，利用真空沉积技术实现分子级包覆，即便外壳破损，电路板仍能在水中短时正常工作
针对泳镜侧边的 18mm 极窄空间进行堆叠设计，减小电路寄生电容，优化信号完整性

## Slide 10
02
组装方案

## Slide 11
外壳包装
02
特性 | 具体表现
超强韧性 | 拉伸强度达5-10MPa，抗撕裂性强，可承受30倍以上压缩不变形
卓越防水 | 完全密封后可达IP8级别，可在2米水下长期使用不渗水
耐温范围广 | -60℃至+200℃，不易老化变形，使用寿命长
慢回弹特性 | 受力后缓慢恢复原状，提供独特解压体验
安全无毒 | 通过FDA认证，不含塑化剂和重金属，适合长期接触皮肤

## Slide 12
耳机选型
02
频响曲线优化：
针对水下声传导特性，预设中高频补 偿算法，抵消水流产生的低频掩蔽效应
材料规格：
      选用 LSR（液态硅胶）注塑线材，确保在含氯池水中不硬化、不电解。
物理隔音 + 深度防水，确保护耳压力平衡

## Slide 13
成果建模
02

## Slide 14
03
进展与展望

## Slide 15
目前进展
03
电路系统： 采用 AC6905A 最小系统板，验证了高保真音频信号在模拟输出端的稳定性。
结构方案：复合防水装甲。
    内壳： 3D 打印精密结构件，负责固定电路板与接口位置。
    外层： 选用高密度耐氯橡胶套（或硅胶蒙皮），利用材料的弹性张力实现物理阻隔。
选型说明： 现阶段采用标准有线耳机，旨在排除耳机变量，优先标定主控板的放音特性；在耳机线与 3D 打印盒连接处，增加二次滴胶加固工艺，模拟工业级的模内注塑效果。

## Slide 16
实验验证
03
测试项目清单：
静态浸泡测试： 将 V1.0 模块置于静水深环境下
结果： 内部腔体无渗漏，音频信号无波动
动态水压模拟： 模拟划水动作产生的动水压力，测试防水密封持久性和音质
电路温升监控： 验证在密闭橡胶套内，AC6905A 连续工作 散热情况
结果： 温度稳定，无热降频现象。

## Slide 17
实物展示
03

## Slide 18
展望
03
基于划水频率的 BPM 自动匹配
技术路径： 在 V2.0 预留的 IMU（惯性传感器）接口基础上，通过 AI 滤波算法提取划水的周期性特征。
应用场景： 当 AI 监测到游泳者体力下降、划水频率减慢时，系统自动调取更高 BPM 的音乐，通过节奏诱导补偿疲劳感，帮助用户维持稳定的竞技水平
AI 节奏诱导

## Slide 19
04
人员分工

## Slide 20
人员分工
04

## Slide 21
感谢老师聆听指导
答辩学生：陈博闻 余佳欣 高愉坤
吴海兴 何至轩
指导老师：黄华 吴永烽 李晓东
时间：2025.12.20
电子电路项目结题答辩